合肥开源汽车服务有限公司汽修设备采购询价公告

合肥开源汽车服务有限公司因生产经营需要购置汽修设备一批，现进行公开询价，欢迎国内符合条件供应商参加。

一、项目概况：

（一）项目名称：合肥开源汽车服务有限公司汽修设备采购项目

（二）项目编号：HK2021-003

（三）采购预算（最高限价）：人民币55万元

（四）供应商数量：1家

二、供应商资格：

（一）投标人应是具有能力提供本次招标货物及相关服务的制造商或代理商，应具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

（二）投标人没有处于被责令停业、投标资格取消或财产被接管、冻结和破产状态，没有因骗取中标或者严重的违约及发生重大质量、安全生产事故等问题而被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

（三）本次招标不接受联合体投标。

三、项目采购需求：

（一）汽修设备主要技术参数及采购数量等如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤漆房 | 1.内径尺寸（mm）：长＞6800，宽＞3800，高＞2500；2.所有墙体为防火岩棉材料；3.不锈钢大门4扇，门框采用材质为不锈钢黑钛金材料，不锈钢厚度不小于1.2mm，双层钢化落地大玻璃，化玻璃厚度不小于8mm；4.配红外烤漆灯，左右上下360度旋转；5.照明为LED灯；6.兼容水溶性漆；7.通风采用负压结构设计；8.上车采用内斜一米外斜一米设计。 | 台 | 4 | 烤漆房推荐广力、中大、强立品牌。 不锈钢双层钢化落地大玻璃。 3.质保期：大门质保3年，其他质保期2年。 |
| 2 | 烤漆房光氧环保装置 | 光氧加活性炭处理，符合国标（GB14554-93）排放标准，保证环评通过。 | 套 | 4 | 需与序号1配套，推荐品牌广力、中大、强立品牌。 电机质保2年。 |
| 3 | 烤漆房风道 | 排风管道使用不小于1.0mm厚优质镀锌钢板，风管直径不小于60mm圆筒；2.所用材料符合国家标准。 | 套 | 4 | 需与序号1、序号2配套。 质保期5年。 |
| 4 | 螺杆机气泵 | 1.动力系统采用高效（2级能效）的压缩机专用电机；2.全智能控制系统，具有故障自动诊断、显示、报警、保护功能；3.排气压力：0.8Mpa，容积流量不小于1.5平方米/分钟，电机功率：11 Kw。 | 台 | 2 | 质保期2年。 |
| 5 | 冷干机 | 15HP | 台 | 2 | 与螺杆机气泵配套。 质保期2年。 |
| 6 | 储气罐 | 容积:1.0m3，工作压力:0.8Mpa； 2.设计温度:100℃ 。 | 台 | 2 | 质保期2年。 |
| 7 | 龙门举升机 | 额定载荷：4000KG | 台 | 1 | 质保期2年。 |
| 8 | 车身校正仪 | 1.工作台长度不小于5600mm ，工作台宽度不小于2100mm ；工作台高度范围：540mm-560mm；2.塔柱牵引工作范围：360度 ，拉塔牵引最大拉力不小于10吨；3.工作台最大举升重量≧3500KG。 | 台 | 1 | 适用于乘用车及小型货车车身校正。 质保期2年。 |
| 9 | 中央集成干磨系统 | 1.一拖六（一台主机六个工位），中央集尘主机和磨头主要部件为国际一线品牌；2.配置中央集尘干磨主机1台；干磨终端3台， 所配研磨机需满足六个工位同时施工需要；3.粉尘收集率95%以上。 | 套 | 1 | 一拖六 |
| 10 | 四柱举升机 | 1.配四轮定位仪使用；2.保险爪全过程机械保险；3.举升重量：5500kg；4.举升高度大于1700mm；5.车道长度大于5100mm；6.单车道宽度大于480mm；7.带二次举升；质保期2年。 | 台 | 1 | 5.5T |
| 11 | 四轮定位仪 | 1.3D成像，精度500万像素，2.数据涵盖95%以上车型。 | 台 | 1 | 主机质保期2年。 |
| 12 | 检测电脑 | X431 | 台 | 1 | X431 |
| 13 | 检测电脑 | 道通MS909 | 台 | 1 | 道通MS909 |
| 14 | 二氧化碳保护焊机 | 功率3KW,电流范围40-200A。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 车身修复机 | 1.数字液晶；2.100%铜芯电缆；3全数字微电脑处理控制、 LCD显示焊接参数；3.输入电压：1HP,380V, 安装功率：6.5KW，焊接电流：200-2600A。 | 台 | 5 |  |
| 16 | 轮胎动平衡机 | 1.适合轮辋直径范围：10”-20”。显示精度：1g。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 轮胎拆装机 | 需有辅助臂，适合拆装加厚胎，扁平胎。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 真空泵 | 5.2L | 台 | 1 |  |
| 19 | 抽油机 | 气动；储油罐容量大于70L； 接油盘不小于10L，有容积刻度。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 面漆喷枪 | 德国萨塔上壶喷枪 SATA 125823 | 把 | 10 | 德国萨塔 |
| 21 | 工具车 | 七抽屉工具车，材料厚度不小于1.0MM，脚轮为4寸。抽屉轨道为三节滚珠滑轨，抽屉可百分百打开。 | 只 | 2 |  |
| 22 | 液压钣金顶 | 10T | 台 | 2 |  |
| 23 | 卧顶 | 3T | 台 | 2 |  |
| 24 | 组合工具 | 世达128件，终生质保。 | 套 | 2 | 世达128件 |
| 25 | 洗车机 | 全自动关枪停机功能，额定电压：三相 380V；电机功率：3.0KW；额定转速：1455RPM；额定压力：16MPA；流量：11L/Min。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 洗车摇臂 | 360°旋转，不锈钢高压悬臂。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 泡沫机 | 锈钢材质，工作气压：1-2.5bar；容量：80L。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 洗车枪 |  | 套 | 1 |  |

注：1.对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

2.供应商报价的各设备参数须等于或优于表中主要技术参数；所采购设备、工具未注明的质保期12个月，符合国家标准。

（二）报价、商务条款及售后要求：

1.供应商须对所有设备分项报价，且单价不高于该型号产品的官方指导价格；所有设备总价不高于本项目采购预算，总价为成交的合同价（报价单位为元，不含小数）。

2.合同签订：采购人确认成交供应商后2个日历日内签订合同。

3.交货时间：详见附件1询价须知。

4.交货地点：合肥市宿松路南门换乘中心院内。

5.付款方式：汽修设备、工具交付并经验收合格，成交供应商开具增值税专用发票后，一次性支付97%成交合同款，剩余3%作为质保金，质保期满后，无质量问题，七日内无息返还质保金。

6.免费运输到门、安装、调试。

7.售后服务：维修响应时间保证在24小时内圆满解决。

四、响应文件的组成

（一）询价响应授权书（见附件2）

（二）询价响应报价表（见附件2）

（三）分项报价表（见附件2）

（四）询价响应函（见附件2）

（五）供应商营业执照副本及授权代表身份证复印件。

响应文件应将上述材料须按序号依次装订成册并加盖供应商公章后封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。

五、其他

（一）供应商的响应报价为全费用价格（含汽修设备的生产、包装、运输、安装调试、税金等）。

（二）质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件费用和备品备件均由供应商免费提供。

（三）采购人从质量和服务均能满足实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人，如报价相同，评委投票确定。

（四）交付时间详见询价须知。

六、响应文件送达或邮寄地点

安徽省合肥市包河区龙川路与庐州大道交口西南角合肥客运中心站5楼520室。

七、响应文件接收截止时间

2021年 2月5日15:00 。

八、采购人及联系方式

采购人:合肥开源汽车服务有限公司

联系人:范仁勇

联系电话：13365515855

九、投标保证金账户

户名：合肥开源汽车服务有限公司

开户银行：中国工商银行合肥海汇支行

账号：1302012819200031488

十、履约保证金

履约保证金应当于成交通知书发出之日起2个日历日内且合同签订前足额到达如下账户：

户名：合肥开源汽车服务有限公司

开户银行：中国工商银行合肥海汇支行

账号：1302012819200031488

附件：

1.询价须知

2.询价响应文件格式

3.合同

4.询价公告