安徽省合肥汽车客运有限公司第六客运公司    五刷龙门往复式刷车机采购（二次）询价公告

安徽省合肥汽车客运有限公司第六客运公司因需要购置五刷往复式全自动洗车机1台（项目编号：HK2021-031），现进行公开询价，欢迎国内符合条件供应商参加。

一、项目概况：

（一）项目名称：安徽省合肥汽车客运有限公司第六客运公司五刷龙门往复式刷车机采购（二次）

（二）项目编号：HK2021-031

（三）采购预算（最高限价）：人民币16万元

（四）供应商数量：1家

二、供应商资格：

（一）具有独立法人资格及有效的营业执照且经营范围满足本项目需求；

（二）供应商提供的产品应符合现国家规定的相关标准；

（三）供应商必须是提供产品的原生产商、原生产商的城市合伙人、经销商、代理商，具有设备或者经销商、代理商所需的相关资格或许可证明；

（四）本项目不接受联合体报价。

注：同一品牌的产品，制造商仅能委托一个代理商参加竞价。

三、项目采购需求：

（一）采购规格、数量及辅助设备、配件如下：

1.五刷龙门往复式全自动洗车机：1台，参数要求如下：

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 机器尺寸(长×宽×高 )（cm） | 180×390×295（±10） |
| 洗车尺寸(长×宽×高 )（cm） | 550×200×250 |
| 移动式轨道（长度）（cm） | 1100 |
| 设备安装面积(长×宽)(cm) | 900×360 |
| 装机容量380V（kw） | 23 kw |
| 耗水量(使用污水净化器,节省80%) | 50-70 L/辆 |
| 洗车能力 | 150 辆/天 |
| 大竖刷（意大利聚乙烯丝刷） | 2组 |
| 群刷（意大利聚乙烯丝刷） | 2组 |
| 升降顶刷（意大利聚乙烯丝刷） | 1组 |
| 其他功能 | 物联网远程监控、互联网金融支付、无人值守、车牌识别、车辆风干 |

2.配电柜：内配两路3P 380V 63A空气开关1只，两路2P 220V 25A空气开关1只，三相五线380V，电源线截面积不低于10mm²，零线排2个，接地线盒2个、三通插头2个。

3.配2吨清水箱一个，预留2寸水管到水箱，用浮球阀控制水源自动向清水箱补水。

4.空气压缩机：双缸静音1600W,储气量0.36 m³(220V或380V)一台。

（二）基本要求：

1.明确主要零部件（PLC、电机、水泵、洗涤刷毛、触控屏、传感器等）的品牌、规格型号、生产厂家、质保时间、售后配件价格等清单。

2.明确易损件维修价格清单。

3.明确售后服务（含售后响应时间）、现场技术支持、调试及培训等相关内容。

（三）报价、商务条款及售后要求

1.投标报价：本次报价采取一次报价（报价单位为元，如有小数，精确到小数点后两位）。所有报价包含洗车机及辅助设备、配件等，包括但不限于生产、包装、运输、安装、人工、材料、机械、安全管理费用、税金、利润等一切费用。

2.中标方式：最高限价内报价最低确认为中标方（最高限价16万元）。

3.合同签订：采购方确认成交供应商后7个日历日内签订合同。

4.交货方式：供应商需根据采购方实际施工需求，按采购方的要求准时送达、安装、调试，供货方超过采购方交货期限时间，每延期一天采购方有权扣除货款的千分之一作为违约金。

5.交货时间：交货日期由采购方提前5个日历日通知供应商，供应商应免费配送至采购方指定地点。

6.交货地点：采购方指定。

7.付款方式：安装、调试全部完成后10个工作日内支付合同金额的90%的合同款，余款10%作为质保金，质保期满，无质量问题一次付清（无息）。合同款由乙方提供全额增值税专用发票后，甲方按合同约定支付合同款项。

8.免费质保期：24个月。

9.售后服务：供应商售后服务机构注册地及实际办公地点在合肥，供应商提供的货物在质保期出现任何问题，应及时给与免费维修更换，由此引起的运费、人工费、材料费等一切费用均由供应商免费提供。

四、交易保证金

（一）交易保证金交纳

本项目交易保证金为5000元（人民币伍仟元整），意向供应商须以转账的方式足额汇入交易保证金。不得通过现金汇款方式缴纳交易保证金。

保证金账号如下：

户名：安徽省合肥汽车客运有限公司第六客运公司

开户行：工商银行肥东支行

账号：1302003129024975945

注意事项：保证金支付以到账时间为准，意向供应商须确保缴纳的交易保证金在公告截止时间前到账。如因账号错误、保证金数额不足、保证金未在规定时间内到账、现金缴款等原因造成未能登记及报价成功，采购人不承担任何责任。

（二）交易保证金处置

1.供应商缴纳的保证金在成交公告发布之日起5个工作日内原额原途径返还（不计息）。

2.保证金只退还至意向供应商缴款账户。因收款人与意向供应商名称不一致造成的交易保证金无法退还或迟延退还，采购人不承担任何责任。

3.出现下列情形之一的不良行为，交易保证金不予返还。

（1）供应商中标后的3个工作日内无正当理由放弃中标资格的；

（2）其他原因导致合同无法签订的。

五、询价文件的递交截止时间、地点

1.询价文件递交截止时间：2021年9月22日15:00；

2.询价文件递交地点：安徽省合肥市包河区龙川路与庐州大道交口西南角合肥客运中心站五楼520室

3.询价文件中各项材料须按顺序排列，打印目录并装订成册，密封交到指定地点。

六、开标时间、地点：

1.开标时间：2021年9月22日15:30；

2.开标地点：安徽省合肥市包河区龙川路与庐州大道交口西南角合肥客运中心站五楼515室

七、其他说明

（一）任何要求澄清询价公告的供应商，均应于公告截止日前2个工作日前，以书面形式(包括书面文字、传真等)向采购人提出。逾期递交的澄清文件不予受理。

（二）采购人对询价公告进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价公告的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应主动上网查询，采购人不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

（三）在公告截止时间前，采购人可以视具体情况，延长公告截止时间，并在网站上发布变更公告。

（四）询价结果在安徽省合肥汽车客运有限公司网站公示。

八、采购人及联系方式

采购人:安徽省合肥汽车客运有限公司第六客运公司

联系人:王龙

联系电话：0551-67703636