合肥民福生物医学有限公司监控采购及安装项目实施方案

一、项目概况

合肥民福生物医学有限公司办公楼外围、停车区、样本接收小屋由于前期施工未规划有监控点位，现为了安全管理，方便安保人员的巡查，根据公司领导要求，需要对办公楼周边、停车区、样本接收小屋新增视频监控系统。另外西边与北边加装了3部载人、载货电梯（西边2部电梯、北边1部电梯），为了建立安全预警机制与实时监控机制，需要对电梯轿厢内及1楼、6楼连廊的安全情况进行24小时视频监控。由于电梯在安装时未在轿厢内安装视频监控，需要对3部电梯轿厢内及1楼、6楼连廊处加装视频监控系统。

二、现场勘察与需求对接

（一）办公楼周边

根据现场勘查，办公楼四周是安装有监控摄像头的，经与民福公司信息化人员沟通了解到，办公楼周围的监控摄像头是鉴定中心安装并在正常使用的。若后期需要加入到民福监控系统，需要与鉴定中心信息化管理人员沟通，在机房内将2套监控系统网络打通即可。

（二）停车区、样本接收小屋

在办公楼西边，新修了一条内部道路，在路的南尽头新增了一处人行、车辆出入口，出入口都安装了道闸。在西边新修的内部路上需要新增6台监控摄像机。西边路上靠北边尽头有3间样本接受小屋，每间小屋需要新增1个监控摄像机。办公楼北边之前鉴定中心安装有摄像机，由于路的距离较长，之前安装的摄像机覆盖不够，需要新增3台摄像机。

西边内部道路

（三）电梯、连廊

现西边电梯2部电梯已安装完成并正常运行，北边1部电梯主框架已完成，内部轿厢与各楼层连廊还在施工当中。经与电梯公司技术人员沟通得知，楼顶有电梯控制柜，可以在楼顶电梯机房安装监控传输设备。后期电梯监控施工还需要电梯公司技术人员到场配合开启电梯门与轿顶。

北边在建电梯

西边电梯

西边一楼连廊

电梯轿厢

三、设计原则及设计方案

（一）设计原则

本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩容的余地。

（二）设计方案

1.系统组成与规划

本项目需建设19个监控点位，其中电梯监控采用无线网桥传输方式，配合200万高清电梯摄像机。连廊监控采用有线网络传输方式，配合400万高清臻全彩半球型摄像机。西边道路、样本接收小屋、北边道路这三个片区设计在样本接收小屋附近新增一处监控汇聚点，将这三处的监控线缆全部汇聚到此处，汇聚点内铺设一根主干光纤至1楼弱电间。西边道路、北边道路这两处的摄像机选用400万高清臻全彩枪型摄像机，样本接收小屋的摄像机选用400万高清臻全彩半球型摄像机。整套系统的组成由：供电系统、前端摄像系统、传输系统、录像与管理系统。

电梯监控点位全部采用无线网桥传输方案，这种架构前端采用200万高清网络摄像机接入电梯专用网桥发射端，通过2.4GHz无线频段将信号传送到电梯井道的另一端（坑底或者楼顶机房），由接收端接收到信号后，再通过有线网络线路传输到控制中心，在控制中心对前端视频画面实行集中管理，完成图像上电视墙及平台管理、存储。

办公楼周围监控点位，主干选用光纤线缆，首先保证了监控视频信号的稳定传输，其次为后期增加其他网络业务预留接口，避免再次布线的麻烦。

2.系统设计说明

在视频监控工程中，电梯监控问题一直都是最常见、最难对付，以及最受关注的。电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆，各种线缆都会产生电磁辐射。由于电梯环境中的干扰十分严重，普通的无线网桥产品也无法正常使用，对此我公司专门选用了电梯专用网桥，该网桥适用于各类电梯。

电梯专用网桥安装非常简单，将发射端放置在轿厢顶部或底部，接收端放置于坑底或者楼顶电梯机房，发射端与接收端之间通过无线方式进行信号传输，将接收到的视频信号通过视频线缆传送到监控室，管理人员就可以实时监控电梯里的运行情况。由于采用无线传输方式，不存在有线传输方式监控在电梯运动过程中对电缆线的磨损，确保电梯监控系统长期可靠运行。

3.方案设计图如下

办公楼周围摄像机点位设计图

电梯监控安装设计图