合肥民福生物医学有限公司监控采购及安装项目采购需求

- 技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯专用半球 | 200万 1/2.7" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持越界侦测，区域入侵侦测等智能行为分析功能 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP/MAC地址才允许访问设备，白名单中最多可添加200个IP/MAC地址;在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中最多可添加200个IP/MAC地址。 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 IK08防暴设计，可靠性高，支持接入原平台 | 台 | 3 |
| 2 | 电梯专用网桥 | 采用透明网桥技术，NVR 可自动发现和管理网络中的摄像头。 2.4G~5.8G频段无线抗干扰能力强，多路高清摄像头监控零卡顿。 高增全向天线，成对包装，黑白设计，易维护。 支持 9V-24V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，安装简单易用。 采用多级信号强度指示灯设计，通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。 安装设备时，可以根据信号度指示灯的亮灭情况，找到最好的安装位置和方向。 | 对 | 3 |
| 3 | 电源 | 输入电压AC180~AC240V（50/60Hz） 输出电压DC12V (+7%, -3%) 额定输出电流2.0A 安防宽温电源v1.1-Φ5.5×Φ2.1×10 通过3C检测 | 个 | 3 |
| 4 | 全彩半球 | 1、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适 应不同监控环境 4、支持萤石平台，海康互联支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 5、1个内置麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，可靠性高 6、支持与原监控平台兼容无缝对接 | 台 | 7 |
| 5 | 全彩枪机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8" Progressive Scan CMOS图像传感器，分辨率不低于2560 × 1440。 2、内置白光灯补光，最远可达30 m。 3、最低照度：彩色≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 4、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJIPEG设置选项:可将H.264和H.265格 式设置为Baseline/Main/HighProfile。 5、信噪比不小于56dB，照度适应范围不小于130dB。 6、具备支持越界侦测，区域入侵侦测 等智能行为分析功能。 7、支持IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8、支持与原监控平台兼容无缝对接 | 台 | 9 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持≥16路网络视频接入；≥8个SATA硬盘接口； 3、不开智能，支持≥256Mbps接入/存储/转发；开智能，支持≥160Mbps接入/存储/转发； 4、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 5、设备支持按照固定容量和固定时长2种方式进行录像打包，容量和时长可设置； 6、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 7、支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放 8、支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能面 | 台 | 1 |
| 7 | 存储硬盘 | 尺寸3.5,接口SATA,容量6000G,缓存256M,支持RAID | 块 | 8 |
| 8 | 8口POE交换机 | 整机PoE最大输出功率120W，单端口最大30W 支持APP远程一键重启摄像头，再也不用出了问题就去现场！ 端口防雷能力达到4kV， 支持一键防环路，再也无惧业主乱接线导致的环路 手机APP即可划分VLAN，告别繁琐命令行，节省80%调试时间 | 台 | 1 |
| 9 | 光口POE交换机 | 机架式固定千兆端口8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个千兆光口 支持半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 交换容量不小于20Gbps 包转发率14.88MppsMAC地址4K 支持端口隔离开关，流控开关 支持Surge（雷击），包括电源口和信号口 支持：共模±6KV ，差模±6KV | 台 | 2 |
| 10 | 光模块 | 工业级千兆单模双纤SFP光模块，波长1310nm ，LC接口，最大传输距离20km，工作温度 -40-85℃ | 个 | 4 |
| 11 | 超五类网线 | 100欧姆四线对双绞线，线芯导体为24AWG的实芯裸铜，绝缘层采用聚乙烯类高分子材料，外皮材料采用高分子材料。 最大直流电阻：9.4Ω/100m 最大线对直流电阻不平衡：≤2% 最大工作电容：5.6pF/100m 最大不平衡工作电容：330pF/100m 额定传输速率：69%传输阻抗:100+15% 性能满足：ANSI/TIA/EIA568B.2-1, Cat.5E ISO/IEC11801:2002, CLASS E YD/T1019-2013 支持应用10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/155/622Mb/s ATM/1.2Gb/s ATM 物理特性导体直径：24AWG 工作温度：-20～60℃安装温度：0℃～60℃； 提供网线单体第三方检测报告以及信道检测报告 | 批 | 1 |
| 12 | 超五类室外线 | 室外防水护套，线芯导体为24AWG的实芯裸铜。 最大直流电阻：9.4Ω/100m 最大线对直流电阻不平衡：≤2% 最大工作电容：5.6pF/100m 最大不平衡工作电容：330pF/100m 额定传输速率：69%传输阻抗:100+15% 性能满足：ANSI/TIA/EIA568B.2-1, Cat.5E ISO/IEC11801:2002, CLASS E YD/T1019-2013 支持应用10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/155/622Mb/s ATM/1.2Gb/s ATM 物理特性导体直径：24AWG 工作温度：-20～60℃安装温度：0℃～60℃； 提供网线单体第三方检测报告以及信道检测报告 | 批 | 1 |
| 13 | 复合单模光纤 | 室外中心束管式结构光缆，4芯 符合光缆符合YD/T 1114 标准,具有很好的机械性能和温度特性 良好的抗压性和柔软性,特种PE护套具有优异的阻燃性能 采用双面涂塑钢带（PSP）防潮来确保光缆的防水性能： 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度,松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充 直径小、重量轻、容易铺设,纤芯9/250um，采用G652D 短期拉力：≤1500N长期拉力：≤600N光纤应变≤0.4% 最小弯曲半径：静态≤10*OD 动态≤20*OD储存温度：-40℃ - 70℃运行温度：-40℃ - 70℃ 符合YD-T901和IEC60794-1标准 | 批 | 1 |
| 14 | 电源线 | 国标RVV2*1.5,导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 | 批 | 1 |
| 15 | 立杆 | 1、杆件采用Q235优质钢材一次成型 2、表面热镀锌后喷塑处理。 3、含基础、底座、地笼、防雷接地等 4、含土方开挖、回填、弃土外运，运距自行考虑 5、具体参数详见图纸、技术规范书及招标文件，满足业主需求及施工验收要求 | 根 | 1 |
| 16 | 光纤熔接盒 | 满租不小于12芯光缆接入，含尾纤，融合器及光纤跳线，满足现场适用需要 | 个 | 3 |
| 17 | 防水箱 | 抱杆式不锈钢机箱，固定安装件采用304不锈钢，适用安装所需要设备，工业级IP66、隔热防潮、防水、防尘、防腐；喷塑，独立漏电保护,含线架、线槽、线排、自动温控风扇、空开、电源维护插座等。具体参数详见图纸、技术规范书及招标文件，满足业主需求及施工验收要求 | 个 | 3 |
| 18 | 辅材 | 线管、线槽、五金件及现场安装等所需定制件，自行现场勘查 | 项 | 1 |
| 19 | 人工费 | 含登高及现场预设管线设备调试所需费用 | 项 | 1 |

注：

1.以上所有的的技术参数为设备重要技术指标，投标人必须完全响应或优于，若有一项负偏离视为无效标，同时作为验收标准进行验收。

2.本次采购包含安装，供应商自行考虑采购需求中未列明的辅材费用，以上费用包含在本次报价中，供应商自行考虑风险进行报价。

3.投标人自行勘查现场，电梯监控需与电梯厂商自行对接，报价文件需提供现场勘查证明函（经采购人盖章版）；

4.供应商需承诺新建监控系统与原系统平台实现对接，确保新老监控系统在平台的稳定运行，若成交后无法实现的话，所带来的后果由供应商自行承担。

二、商务条款及售后服务要求

（一）合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

（二）供货及安装期限：成交供应商须在合同签订后10个工作日内完成设备交付、安装调试、培训等工作，确保设备交付后可正常使用。

（三）交货地点：合肥市临泉路合肥民福生物医学有限公司。

（四）质保期：质保期二年，自项目验收合格之日起计算。质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费更换有缺陷的货物，如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。在非人为因素情况下，一切维修换件费用均由成交供应商提供。

（五）付款方式：设备交付并经验收合格，成交供应商开具增值税专用发票后，一次性付清合同款。

（六）验收要求：

1.所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部门颁发的标准，无部门标准的，符合行业标准。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

3.若产品的外包装及产品破损、受潮等由供方无条件负责。

（七）培训要求：成交供应商应在设备安装调试完成后提供现场免费操作培训服务，培训内容包括但不限于设备原理、使用方法、基本维护方法等。

（八）售后服务：成交供应商应当提供所有的维修售后服务。