定制检测业务大厅集装箱采购需求

一、合肥全诚机动车检验服务有限公司定制1座检测业务大厅集装箱，具体参数及要求如下：

检测业务大厅长25米宽8米高度3米，总面积200平方米，内部两边三个房间，其中两个房间长4米宽4米，一个房间长8米宽4米。大厅设置柜台长9米，台面宽80cm，高80cm。大厅1台柜式空调，每个房间1台壁挂式空调，共3台壁挂式空调。机房需铺设静电地板。

工程用焊接框架式集装箱拼装组合成型（采用150x100x3矩形管、40x80x2镀锌方管、40x60x1.5镀锌方管焊接成型+50mm岩棉夹芯板拼装成集装箱）

二、技术规范：

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T225975-2010

《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754

三、集装箱参数：

长8000宽4000高3000   2间

长8000宽3400高3000   5间

1.底座

底座四周为150x100x3方管、内撑为40x80x2镀锌方管，内撑间通过∠40x40的角钢连系，各材料间均通过焊接连成一体。

底座规格为：长8000宽4000/3400高150

底座结构件上铺1.5mm水泥复合版（基础板）

2.墙体

2.1立柱

立柱为150x100x3方管，方管下端通过焊接与底座接连，上端与屋顶方管（150x100x3方管）焊接。

2.2墙面

墙面为50mm厚绝热用岩棉、矿渣棉彩钢板，周边采用50mm宽度的‘U’型薄钢包边成型的墙板，彩钢墙板与底座等主要受力构件通过钻尾螺丝及结构胶连成一体。墙板高度为2.65米。

3.屋面

3.1屋面钢结构

屋面钢结构为四周一圈为40x60x1.5镀锌方管（间距850）

3.2屋内吊顶

采用0.3mm厚彩钢镀锌小波纹钢板，并做密封防尘处理。

3.3屋面夹层

夹层采用50mm（绝热岩棉卷）整铺箱体顶

3.4屋顶

屋顶用0.45mm厚彩钢镀锌大波纹钢板，并做密封防水处理（密封胶、结构胶）。

4.门窗

4.1门

钢制防盗门（规格高2000x宽900）钢板厚度不小于0.4mm，带锁

4.2窗户

窗户为定制彩铝窗户，规格宽2000高1200（铝材厚度不低于1.2mm）

5.地面

5.1装饰面：强化地板（1.2mm）

6.台柜

规格：长度9000宽度800高度800：材质采用免漆密度板

7.插座和照明装置等附属设施布置合理满足实际需要。

8.空调

8.1柜式空调：75柜机一台，一线品牌

8.2壁挂式空调：35挂机三台，一线品牌

三、商务条款及售后服务要求

（一）合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

（二）供货及安装期限：成交供应商须在合同签订后10个工作日内完成交付工作，确保交付后可正常使用。

（三）交货地点：合肥市临泉路与嘉山路交口东北角，合肥全诚机动车检验服务有限公司。

（四）质保期：质保期一年，自验收合格之日起计算。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件费用均由供应商免费提供。

（五）付款方式：交付并经验收合格，成交供应商开具增值税专用发票后，一次性付清合同款。

（六）售后服务：成交供应商应保证维修响应时间在24小时内圆满解决。