烤漆房设备采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 要求 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤漆房 | 内径尺寸（mm）：长＞6800，宽＞3800，高＞2500； 所有墙体为防火材料； 不锈钢大门，双层钢化落地大玻璃，不小于8mm厚钢化玻璃； 配红外烤漆灯，左右上下360度旋转； 照明为LED灯； 兼容水溶性漆； 7.质保期：大门质保24个月（非人为因素）；其他质保12个月。 | 台 | 1 | 1.外周尺寸与原烤漆房大小误差在正负3%范围内。 2.大门样式、结构、开合方式与原有烤漆房一致。 （自行现场查勘） | 1.中大 2.强立 3.广力 |
| 2 | 烤漆房 光氧环 保装置 | 光氧加活性炭处理，符合国标（GB14554-93）排放标准，保障环评通过； 2.电机质保24个月。 | 套 | 1 |  | 1.中大 2.强立 3.广力 |
| 3 | 烤漆房 风道 | 使用不小于1.0mm厚优质镀锌钢板，风道外围尺寸为70m*70m方桶连接；质保期5年。 | 套 | 1 | 烤漆房风道接入原有四合一总风道上。 （自行现场查勘） |  |
| 4 | 总排风管 | 排风管道使用不小于1.0mm厚优质镀锌钢板，2米圆风管，直径1.3米，5节方风管，风管尺寸70*70cm，2节90度弯头，1个雨帽，直径1.7米。质保期5年。 | 套 | 1 | 原总排风管最顶部弯管拆除，增加2米圆风管，加装雨帽一个。 （自行现场查勘） |  |

一、烤漆设备主要参数：

注：

1.供应商可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其它品牌；采用的品牌需在报价响应书《技术规格响应明细表、偏差表》中注明并提供相关技术性能指标、参数等供评标委员会评审，未在《技术规格响应明细表、偏差表》中注明且未提供相关技术性能指标、参数，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从采购人推荐品牌的中进行选择，合同价格不予调整。

2.供应商报价的各设备参数须等于或优于表中主要技术参数；所采购设备未注明质保期的，其质保期需符合国家标准。

二、商务条款及售后服务要求

（一）合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

（二）供货及安装地点：合肥市瑶海区嘉山路62号，合肥开源汽车服务有限公司，采购人指定地点。

（三）供货及安装期限：合同生效后30个日历日内完成供货及安装。

（四）付款方式：经采购人验收合格，成交供应商开具增值税专用发票后，一次性支付90%成交合同款，剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，七日内无息返还质保金。

（五）免费质保期：验收合格之日起2年。质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，一切维修换件费用和备品备件均由供应商免费提供。

（六）售后服务：成交供应商需要为采购人提供7*24售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，应于1日内安排售后服务人员上门服务。

（七）增值服务：在合同签订后，采购人有权要求供应商在完成供货后，对所供产品的相关技术参数进行现场演示。如演示不能满足供应商投标文件中的相关响应内容，采购人有权终止合同，由此造成的一切相关损失，由供应商承担。