安徽省合肥汽车客运有限公司中央空调采购需求

一、采购清单

供应商负责完成中央空调系统设备就位安装及调试验收（含图纸范围内的所有内容）。中央空调功率按照既定图纸，共计8个职能办公室，1个30人会议室，办公室场地面积为524㎡，空调区域覆盖面积约为335㎡，空调总制冷量需求为90KW。

推荐品牌三选一：空调型号为格力GMV-900WM/A2，美的MDV-900W/D2SN1-8X3(I)，海尔RFC900MXSLYN(E)（互联）。考虑到部分场所（董事长和监事办公室）结构纵向较深，为保证空调效果故采用风管机，风管机风口材质须ABS塑料以减少夏季制冷时产生的冷凝水滴问题。

（一）格力品牌需求表

| 服务区域 | 面积 | 型号 | 数量 | 制冷 额定功率 | 制热 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 80 | 天井GMV-NDR80T/D | 3 | 68W | 68W |
| 安全技术部 | 48 | 天井GMV-NDR80T/D | 2 | 68W | 68W |
| 董事长办公室 | 32 | 天井GMV-NDR80T/D | 1 | 68W | 68W |
| 监事办公室 | 31 | 天井GMV-NDR80T/D | 1 | 68W | 68W |
| 副总办公室1 | 26 | 风管GMV-NDR71P/B1 | 1 | 55W | 50W |
| 副总办公室2 | 27 | 风管GMV-NDR71P/B1 | 1 | 55W | 50W |
| 工程运营部 | 30 | 天井GMV-NDR71T/D | 1 | 60W | 60W |
| 综合部 | 30 | 天井GMV-NDR71T/D | 1 | 60W | 60W |
| 财务部 | 30 | 天井GMV-NDR71T/D | 1 | 60W | 60W |
| 室外机 | 335 | GMV-900WM/A2 | 1 | 26.9KW | 26KW |

（二）美的品牌需求表

| 服务区域 | 面积 | 型号 | 数量 | 制冷 额定功率 | 制热 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 80 | 天井MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 3 | 39W | 39W |
| 安全技术部 | 48 | 天井MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 2 | 39W | 39W |
| 董事长办公室 | 32 | 天井MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 1 | 39W | 39W |
| 监事办公室 | 31 | 天井MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 1 | 39W | 39W |
| 副总办公室1 | 26 | 风管MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 1 | 96W | 96W |
| 副总办公室2 | 27 | 风管MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 1 | 96W | 96W |
| 工程运营部 | 30 | 天井MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1 | 32W | 32W |
| 综合部 | 30 | 天井MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1 | 32W | 32W |
| 财务部 | 30 | 天井MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1 | 32W | 32W |
| 室外机 | 335 | MDV-900W/D2SN1-8X3(I) | 1 | 25.7KW | 25.7KW |

（三）海尔品牌需求表

| 服务区域 | 面积 | 型号 | 数量 | 制冷 额定功率 | 制热 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 80 | 天井RFT80MX-E(N) | 3 | 45W | 45W |
| 安全技术部 | 48 | 天井RFT80MX-E(N) | 2 | 45W | 45W |
| 董事长办公室 | 32 | 天井RFT80MX-E(N) | 1 | 45W | 45W |
| 监事办公室 | 31 | 天井RFT80MX-E(N) | 1 | 45W | 45W |
| 副总办公室1 | 26 | 风管RFUMAD71MX-D(N) | 1 | 93W | 93W |
| 副总办公室2 | 27 | 风管RFUMAD71MX-D(N) | 1 | 93W | 93W |
| 工程运营部 | 30 | 天井RFT71MX-E(N) | 1 | 42W | 42W |
| 综合部 | 30 | 天井RFT71MX-E(N) | 1 | 42W | 42W |
| 财务部 | 30 | 天井RFT71MX-E(N) | 1 | 42W | 42W |
| 室外机 | 335 | RFC900MXSLYN(E)（互联） | 1 | 25.1KW | 24.6KW |

特别说明：供应商只能选择某一品牌（三选一）进行报价，选择多个品牌报价，则响应无效。

二、供货要求

1.成交供应商所提供的所有产品的技术标准、制造、安装、验收等应符合国家及行业最新标准或规范，产品交付时应按国家有关规定及标准提供全套技术资料。

2.成交供应商的供货材质、安装和技术标准应符合图纸要求。

3.成交供应商所提供的设备、所有电器元件、仪表、零配件等应是全新的、未使用过的合格产品，且完全符合询价文件及合同规定的质量、规格和性能要求的正品。

4.图纸提供的技术参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，并未对一切技术细节做出规定，供应商根据自身品牌产品，设备选型、选配中，应保证提供符合或优于本技术规格及要求的最新优质产品。

5.供应商在报价文件中应详细列出拟提供的设备、附件及专用工具的名称、产品型号、规格、数量、制造商全称、制造地点等，说明产品的主要技术性能指标，技术特点，如产品有技术偏差，应在报价文件中的技术偏差表中详细列出。

6.成交供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

7.成交供应商须提供所需设备的供应、运输和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务。

三、安装要求

1.成交供应商负责本项目所有设备、附件、材料供货，并负责安装及系统调试、检测。安装必须按询价文件提供的采购需求及图纸全部内容及国家有关标准、规范进行，并据此验收。

2.成交供应商在安装过程中应接受采购人的不定期检查，向采购人及时报告安装进度。

3.成交供应商应确保安装一次性验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。

4.成交供应商负责现场安装的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。

四、质保、售后服务及培训

1.成交供应商须提供不少于三年的免费质保服务，在质保期内，采购人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

2.成交供应商应提供对用户设备相关操作人员的技术培训，直至其能熟练独立操作，上述培训费用均已包含在报价中。

3.成交供应商应向采购人提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养、修理资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件。

4.质保期内因设备质量和安装有误而导致漏水或其他问题，给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。

5.保证售后服务及时、高效。定期进行维保、检查、检测。质保期内，若设备出现任何异常情况，成交供应商有义务免费及时（24小时内）排除和修理。售后服务响应时间：成交供应商接报修电话后必须在4小时内到现场并解决问题。

6.质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于询价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

五、商务条款及其他要求

1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的50%，安装结束经验收合格后再支付合同价款的45%，预留合同价款的5%作为质保金，在质保期满后1个月内无息返还。

3.供货地点：安徽省合肥市肥西县上派镇云谷路与翡翠路交口金星和园四期九江银行四楼（采购人指定地点）。

4.供货及安装期限：合同签订之日起10个日历天内完成供货、安装调试、验收合格并交付使用。

5.免费质保期：全部验收合格之日起，整机（含所有零部件在内）免费全包不少于三年。

6.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期10天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。