合肥民福生物医学有限公司消防水箱更换及消防评估采购需求

一、采购清单

合肥民福生物医学有限公司拟通过询价方式确定一家供应商，为公司提供消防水箱更换及消防评估供货、安装、调试、消防安全评估及相关售后服务。

1.消防安全评估（约4530平方米），供应商根据合同出具相应具有法律效益的消防安全评估报告。

2.消防水箱整体更换

（1）水箱体积：30m³

（2）板材要求：

内底：304不锈钢，1.5mm 厚度  12块*1m²/块

侧一：304不锈钢，1.5mm 厚度 14块*0.5m²/块

侧二：304不锈钢，1.2mm 厚度 14块*1m²/块

侧三：304不锈钢，1.0mm 厚度 14块*1m²/块

顶部：201不锈钢，1.0mm 厚度 12块*1m²/块

外胆保温：彩钢0.4mm，橡塑棉20mm

二、水箱安装说明

1.在屋顶进行拼装；

2.组装后进行开孔及相关进水、出水管道焊接；

3.底座钢梁需要做除锈及重新刷漆处理；

4.成交供应商的供货材质、安装和技术标准应符合材质说明要求。

5.成交供应商所提供的所有设备必须为全新产品，且完全符合公告规定的质量和规格。

6.成交供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

7.收到货物后，如有型号调整及相关其他问题应在48小时内进行更换。

8.在货物最终验收后的质保期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商承担。

三、安装要求

1.由采购人指定安装地点，成交供应商负责安装到位，安装人员应按照采购人要求进行安装。

2.成交供应商须进行现场勘查，熟悉场地情况，以便合理安排施工。

3.在考察安装现场以后，做好防尘、防噪音措施，确保安全文明实施，建立规范制度，规范人员行为。

4.严格遵守采购人的工作秩序和环境秩序，在搬运期间，做到无噪声，不影响采购人的工作秩序，在搬运完毕后，将产生的垃圾清理带走，做到无污染，不影响采购单位及社会公共环境。

四、质保及售后服务

成交供应商须提供不少于1年的免费质保服务，在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后3天内，应免费更换有缺陷的货物。如果供应商在收到通知3天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

五、商务条款及其他要求

1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的50%，安装、验收合格后再支付合同价款的50%。

3.供货地点：安徽省合肥市瑶海区嘉山路68号合肥民福生物医学有限公司

4.供货及安装期限：合同签订之日起15个日历天内完成供货、运输、安装、验收合格并交付使用。

5.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

6.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期7天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。