EDR数据读取系统及VDR数据读取

系统采购及安装项目采购需求

一、设备参数及要求：

安徽全诚司法鉴定中心需采购汽车事件记录系统数据读取系统（EDR数据读取系统）和汽车行驶记录仪数据读取系统（VDR数据读取系统），用于道路交通事故处理工作中，其中，EDR数据读取系统采购预算（最高限价）为11万元，VDR数据读取系统采购预算（最高限价）为6万元，设备参数及要求如下：

| 设备名称 | 设备参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车事件记录系统数据读取系统（EDR数据读取系统） | 1.具备提取解析EDR数据的功能(读取数据内容包含碰撞前、碰撞中和碰撞后数据及碰撞过程中车辆相关状态数据，碰撞前数据包含前约5s车辆行驶速度、加速踏板开度、制动踏板使用情况、转向输入、挡位、电子系统状态等，碰撞中数据包合纵向deta-V、横向deta-V、纵向加速度、横向加速度、横滚角速度随时间变化情况等；车辆状态数据包含事故时间、事故里程、安全带扣系状态、胎压、数据完整性和锁止性等；保证读取数据准确性，系统采用多次提取校验一致后再进行数据解析)； 2.支持ACM端和OBD端EDR数据读取； 3.输出中文EDR数据读取报告； 4.文档规范性、系统可靠性和解析结果准确性通过公安部权威检测机构检验检测 (GB39732-2020)； 5.支持车辆品牌不少于70种，至少涵盖比亚迪、吉利、领克、几何、长城、坦克、欧拉、长安、江淮、标志、雪铁龙、奇瑞、理想、蔚来、小鹏、传祺、哈弗、红旗、问界、五菱、大众、宝马、奥迪、斯柯达、奔驰、丰田、本田、日产、雷克萨斯、塞恩、别克、雪佛兰、凯迪拉克、福特、沃尔沃、JEEP和道奇等国内主流车系EDR数据读； 6.系统一次性购置，终身软件升级免费、硬件升级免费、线束添置免费； 7.通讯模块支持自供电及对外供电，无需额外电源即可完成ACM端EDR数据读取。 | 1 | 套 |
| 汽车行驶记录仪数据读取系统（VDR数据读取系统） | 1.具备读取和解析VDR数据的功能； 2.文档规范性、系统可靠性和解析结果准确性通过公安部权威检测机构检验检测（检测判定涵盖GB/T19056-2012和GB/T 19056-2021）； 3.支持机构内部多成员同时使用； 4.应用访问支持电脑端和手机端； 5.系统一次性购置，终身免费升级。 | 1 | 套 |

二、供货要求

1.如发现采购汽车事件记录系统数据读取系统（EDR数据读取系统）和汽车行驶记录仪数据读取系统（VDR数据读取系统）存在真假问题，采购人有权要求供应商部分或全部赔偿。供应商应满足采购人的合理要求，并在2～3天内予以弥补，由此产生的经济损失由供应商自行承担。

2.成交供应商所提供的所有产品的技术标准、制造、安装、验收等应符合国家及行业最新标准或规范，产品交付时应按国家有关规定。

3.成交供应商所提供的系统软硬件及配件等应是全新的、未使用过的合格产品，且完全符合询价文件及合同规定的质量、规格和性能要求的正品。

4.项目需求提供的参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，供应商根据自身品牌产品，设备选型、选配，应保证提供符合或优于本规格及要求的最新优质产品。

5.成交供应商应保证系统在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

6.成交供应商须提供所需设备的供应、运输、升级、售后维修、技术资料以及有关的技术支持服务。

三、安装要求

1.成交供应商负责本项目所需要采购的所有系统供货，并负责进行安装及系统调试、检测。安装必须按询价文件提供的采购需求内容及国家有关标准、规范进行，并据此验收。

2.成交供应商在安装使用过程中应接受采购人的不定期检查，向采购人及时报告安装进度，并进行使用过程中的技术指导和技术支持。

3.成交供应商应确保所采购系统一次性验收合格，能达到国家质量验收检验的合格质量标准。

4.成交供应商负责系统软硬件的安装指导、使用指导、设备升级，以及后续的培训、技术支持。

四、售后服务

1.成交供应商应向采购人提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养、修理资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件。

2.因设备安装有误而导致设备损坏或其他问题，给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。

3.质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于询价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

五、商务条款及其他要求

1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同，本项目公告及采购需求作为合同的主要条款。

2.付款方式：项目安装结束经验收合格后支付合同价款的95%，预留合同价款的5%作为质保金，在质保期满后1个月内无息返还。成交供应商需要提供增值税专用发票。

3.供货地点：采购人指定地点。

4.供货及安装期限：合同签订之日起5个工作日内完成供货、安装调试、验收合格并交付使用。

5.免费质保期：全部验收合格之日起，成交供应商须确保成交品牌提供不少于三年的质保服务，并提供终身软、硬件免费升级、免费线束添置。

6.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期10天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。